驾驶员技师考试模拟试卷

一、判断题（每题0.5分共30分）

（  ）1、发动机电子控制系统利用各种传感器检测工况的变化。

（  ）2、电控然油喷射系统的供油压力是随发动机工况变化的。

（  ）3、发动机进气管吸入的空气量是调节空然比的基本参数。

（  ）4、电控然油喷射系统喷油器的喷油持续时间是由各种工况参数决定的。

（  ）5、VTEC系统是气门正时和升程可调系统的缩写。

（  ）6、在过量空气系数λ> 1的范围内，三元催化的净化效果最佳。

（  ）7、点火线圈产生高压电的能量大小与其次级线圈的通电电流大小成正比。

（  ）8、排气再循环的作用是降低废气排放中CO含量。

（  ）9、自动变速器具有实现无级变速和增速增扭的功能。

（  ）10、液力变扭器安装在离合器与变速器之间。

（  ）11、汽车动力转向的操纵指令是由驾驶员发出的。

（  ）12、四轮转向系统能使驾驶员在操纵方向盘时，使汽车的前后四个车轮能同时发生偏转。

（  ）13、电控制动防抱死系统通常只装备在高级小轿车上。

（  ）14、电控制动防抱死系统将成为现代汽车的标准装备。

（  ）15、当汽车在行驶中制动时驱动轮转速高则驱动防滑控制系统起制动作用。

（  ）16、驱动防滑控制系统中设置 的副节气门串联装在进气管上。

（  ）17、汽车防撞系统的自动操作系统处于工作状态时驾驶员操作制动踏板无效。

（  ）18、由于激光波长大于雾直径，所以激光雷达在雾天测距会受到影响。

（  ）19、自动安全带是在一般安全带基础上，利用一个小电动机牵引肩带，在车门打开和关闭时，可自动放松和挂上肩带。

（  ）20、安全气囊系统的气体发生器在接收到电子控制系统发出的启动信号后，按顺序引燃电雷管、发火剂、发气剂，使气体发生器内产生大量氮气，充满气囊。

（  ）21、为保证行车安全，遇交通阻塞、雨湿道路或天气恶劣、上、下坡时，均不能使用巡航控制方法行车。

（  ）22、汽车导航的目的就是引导汽车在繁忙交通状态和复杂的道路网络中，选择最佳的路径，使其能在尽量短的时间和路程内到达目的地。

（  ）23、汽车行驶中，发现机油压力低于标准，可直接卸下主油道螺塞或机油传感器，观察喷油是否有力，这是一个简易的方法。

(  )24、打开点火开关后，机油压力表指示196kpa，起动后剧增到496kpa以上，是机油压力过低的现象之一。

(  )25、若汽车在行驶中，发动机突然过热，且踩下加速踏板时，电流表不指示充电，而是在3—5A位置和“0”的位置作间歇摆动，说明风扇皮带折断。

(  )26、道路，气候，风向和负荷等方面的原因都将直接影响发动机的温度。

(  )27、发动机怠速运转，变速器置于空档位置，拉紧手制动器，若在离合器和变速器之间出现异响，那么为了诊断其实际异响部位，可踩下离合器踏板，此时若异响消失，说明故障在离合器。

(  )28、如果变速杆能成圈转动说明变速杆下端工作面脱出导块凹槽。

（  ）29、添加制动液时，必须添加与原制动液品种，规格相同的制动液。

（  ）30、踩下制动踏板高度适中，脚感“发硬”，而各轮制动效能差，一般是由于制动主缸故障造成的。

（  ）31、汽车制动性能的好坏，直接关系到行车安全；但不一定是安全检测中的重点检测项目之一。

（  ）32、制动距离是评价汽车制动性最直观的参数。

（  ）33、制动力是从本质上评价制动性能的重要参数指标。

（  ）34、制动时间是一个直接评价制动性能的参数指标。

（  ）35、制动力平衡要求前轴不大于24%，后轴不大于20%。

（  ）36、在测量制动时，为了获得足够的附着力，以避免车轮抱死，不允许在车辆上增加附加质量。

（  ）37、转向车轮的稳定效应是通过转向车轮的定位角来实现的。

（  ）38、汽车前轮前束的测量部位应略高于轮胎水平中心线。

（  ）39、在使用废气分析仪检测尾气时，测量头插入排气管深度不少于2000毫米。

（  ）40、HC气体在光谱3.4微米处吸收红外线。

（  ）41、测量汽车通过性参数，应在满载情况下进行。

（  ）42、紧急制动时，前轮先于后轮抱死拖滑，而引起后轮侧滑，但不丧失转向操控能力。

（  ）43、以最小的燃油消耗完成单位运输工作的能力叫汽车的燃料经济性。

（  ）44、保持中速行驶是节油和提高行驶平顺性的关键。

（  ）45、高速公路上一律使用超车道进行超车。

（  ）46、应根据桥梁的结构和情况要求，采取适当的操作方法，顺利通过。

（  ）47、在溜滑的路面上发生后轮侧滑，唯一的措施是：方向盘向后轮侧滑相同方向转动并及时回正。

（  ）48、冰雪路面可采用比平常低一级的档位起步，以利增大起步驱动力。

(   )49﹑在人﹑车﹑路三大要素中,路是交通安全最重要的因素。

(  )50﹑驾驶员的视觉特性是随车速和运行环境的变化而变化的。

(  )51﹑道路通行能力是指在良好的道路和交通条件下,在单位时间

能够通过的最大车辆数。

(  )52﹑所谓视觉,就是外界光线经过刺激视觉器官在大脑中所引起的心理反映。

(  )53﹑交通违章不一定都发生在交通事故,但交通事故的发生,必定有交通违章行为的存在.

(  )54﹑操作上的错误,大多数都和反应﹑判断的迟缓或错误有直接关系.

(  )55﹑驾驶员在宽直﹑平坦﹑人车稀少的道理上行驶,其精神为最佳状态.

(  )56﹑注意是驾驶员心理活动处于积极状态的表现.

(  )57﹑如果驾驶员在信息的收集﹑处理﹑判断和操作上,只有其中的某一环节发生差错,不一定发生交通事故.

(  )58﹑驾驶员在良好的心境下,感知清晰,判断敏捷,操作准确,能轻松愉快地处理好行驶中的各种复杂情况.

(  )59﹑心理疲劳是由于长期集中于重复的单调刺激引起的抑制反应.

(  )60﹑少量饮酒可以驾车,但醉酒不能。

二、单项选择题（每题0.5分共30分）

1、发动机电子控制系统中起控制作用的是（     ）。

A、各种传感器       B、各种执行元件

C、ECU             D、各工况参数

2、进气流量传感器的作用是（    ）。

A、控制气流量的变化           B、检测进气量的变化

C、测量进气压力               D、反映转速的变化

3、电线式空气流量计可以通过热线电压值的变化测量（    ）。

A、进气温度   B、进气压力  C、空气流量   D、发动机转速

4、电控燃油喷射系统燃油泵的驱动电压是（    ）。

A、3。5—5V      B、5V        C、12V      D、24V

5、氧传感器的作用是检测（    ）中氧含量的变化量。

A、空气    B、进气管     C、排气      D、混合气

6、爆震传感器产生的信号可以对（    ）进行控制。

A、空然比    B、进气量    C、点火提前角    D、喷油量

7、自动变速器主要由液力变扭器、齿轮变速器、（  ）三个部分组成。

A、变速换挡机构        B、控制系统

C、变速器壳体          D、执行机构

8、液力变扭器有三个工况：起动工况、过渡工况、（     ）。

A、加速工况   B、大负荷工况   C、偶合工况  D、怠速工况

9、评价汽车操纵稳定性有汽车转向的动态响应性能、（     ）。

A、稳定响应性能   B、汽车加速性能

C、汽车机动性能   D汽车综合性能。

10、液压动力转向系统主要由转向油泵、转向动力泵、（   ）等组成。

A、转向器    B、转向控制阀    C、单向阀    D、安全阀

11、制动车轮滑移率（     ）10~20%、为不良制动。

A、小于      B、大于          C、等于      D、近似于

12、汽车ABS系统主要由（     ）、制动压力调节器（也称执行器）和电子控制系统ECU组成。

- 水温传感器                  B、轮速传感器

C、压力传感器                  D、氧传感器

13、汽车行驶时悬挂振动系统的质量、阻尼和弹性参数不变者称为（     ）。

A、主动悬挂  B、半主动悬挂  C、被动悬挂  D、全自动悬挂

14、悬架控制主要常数有车身高度调节、减振器阻力控制和（    ）。

A、转向角度控制            B、车身纵向稳定性控制

C、车身横向稳定性控制      D、弹簧弹性系数控制

15、以下不属于防撞系统功能的是（     ）。

A、全球定位           B、行车环境监测

C、防碰撞分析         D、车辆控制

16、倒车报警系统的防碰撞传感器多用（     ）。

A、CCD摄像           B、激光雷达

C、超声波传感器        D、电磁传感器

17、汽车安全带的卷收器有若干种，其中车辆正常行驶时能自由伸缩，只在车辆受有强烈减速作用时，安全带才自动锁紧的是（     ）卷收器。

A、非锁紧式            B、紧急锁紧式

C、自动锁紧式          D、手动锁紧式

18、安全气囊（SRS）的警示灯在点火开关置“ON”时（     ） 表示系统正常。

A、一直不亮                 B、不停闪烁

C、亮6—8S后熄灭           D、一直亮着

19、利用电子技术对汽车行驶速度进行调节，实现以设定的车速行驶的电子控制装置是（     ）。

A、汽车导航控制系统          B、汽车巡航控制系统

C、自动变速器                D、无级变速器

20、汽车导航传感器中，利用气泵喷出稳定的氮气对二根热线的冷却作用差异来测量汽车行驶方向的改变的传感器是（     ）。

A、地磁传感器              B、惯性陀螺

C、气流陀螺                D、光纤维陀螺

21、发动机不易起动，起动后怠速不均，消声器发出无节奏的“噗噗”声，并冒黑烟，有时伴有放炮声，则可能是（      ）。

A、混合气过稀            B、点火时间过迟

C、混合气过浓            D、点火时间过早

22、拉阻风门拉钮或多次踩加速踏板，勉强能起动，加速时，化油器有回火现象，但很快就熄火，则可判断为（     ）。

A、、点火时间过迟          B、不来油或来油不畅

C、混合气过浓             D、点火时间过早

23、用单缸断火法检查声响会减弱或消失，则说明（     ）。

A、该缸活塞敲缸响          B、该缸连杆轴承响

C、该缸活塞环折断          D、该缸气门响

24、倾耳在机油加注口听察，反复变更发动机转速，当突然加速时，若有明显纯哑而沉重的“镗镗”声响，用螺丝刀在缸体曲轴位置听察，声响明显，可断定为（      ）。

A、连杆轴承响               B、曲轴轴承响

C、活塞敲缸响               D、活塞环响

25、液压制动主缸贮液室内无制动液或贮液室盖孔堵塞会造成（   ）。

- 连续踩几次踏板，制动踏板会升高。

- 连续踩几次踏板升高后，踏住踏板会缓慢下降。

- 连续踩几次踏板，但始终会踩到底。

- 连续踩几次踏板，制动效果会越变越好

26、连续踩几次制动踏板，踏板能升高，但踩住制动踏板有弹性感是（     ）。

Ａ、液压制动系统内部渗入空气或制动液受热气化。

Ｂ、液压制动主缸皮碗顶翻，破损。

Ｃ、液压制动系统内部有渗漏。

D、液压制动蹄片磨损严重

27、汽车行驶时，产生连续的“呜 ……”声，声响随车速增大而增大，一般是（    ）。

A、中间支承轴承响。        B、万向节十字轴轴承松旷

Ｃ、中间支承轴承支架固定螺栓松动。

D、传动轴严重变形

28、当汽车直线行驶时并无异响，转弯时却出现异响，则故障在（  ）。

A、变速器      B、传动轴    C、差速器   D、离合器

29、制动距离是反应车辆（     ）比较简单而又客观的参数。

A、制动性能  B、制动稳定性  C、制动效能  D、制动减速度

30、制动时间是（     ）评价制动性能的指标。

A、直接  B、间接  C、完全  D、片面的

31、制动协调时间应不大于（     ）秒。

A、0.5秒    B、0.6秒    C、0.7秒    D、0.8秒

32、制动释放时间应不大于（     ）秒

A、0.6秒    B、0.7秒    C、0.8秒    D、0.9秒

33、转向轮通过台板时，测量（     ）侧滑量。

A、横向     B、纵向     C、切向     D、侧向

34、以下哪些因素对车轮侧滑影响较大。（     ）

A、主销后倾              B、前轮前束

C、方向盘自由行程大小    D、主销内倾

35、对汽车制动试验台，以下哪种说法正确（     ）。

A、惯性式制动试验台可测出汽车车轮的制动力

B、惯性式制动试验台可测出汽车车轮的制动时间

C、反作用力式制动试验台可测出汽车车轮的制动力

D、反作用力式制动试验台可测出汽车车轮的制动距离

36、汽油车的排污应在（     ）工况下测定

A、怠速      B、中速      C、高速      D、大负荷

37、汽油车HC的含量新车不应超过（     ）ppm.

A、1000      B、2000      C、2500      D、3000

38、汽车前照灯的检测内容包括（     ）.

A、远光灯光束照射位置              B、发光强度

C、光束照射距离              D、光束的偏斜量

39、要求汽车行驶中不发生“顶起失效”现象，必须（     ）

A、h最小大     B、R纵大       C、R横大       D、β离去大

40、为避免汽车弯道行驶横向倾覆的驾驶手段是（     ）

A、减速、急转转向盘           B、加速、急制动

C、降速并选择转弯半径较小的路线行驶

D、降速并选择转弯半径较大的路线行驶

41、减小行车中制动距离的根本措施是（     ）。

A、保持低速行驶         B、保持中速行驶

C、严格控速并缩短制动反应时间；

D、驾驶员制动反应快。

42、夜间行车，灯光照射由远变近发动机声音变得沉闷，表示（     ）。

A、汽车驶入松软路面       B、汽车驶入坑洼路面；

C、汽车驶入上坡道         D、汽车驶入坡底。

43、夜间行车（     ）。

A、路面情况少，可提高车速      B、能见度差，应谨慎驾驶

C、弯道对面无车灯光可放心通过

D、为看清路面可持续使用远光灯

44、因各种隧道和涵洞汽车通行的空间余地小，因面（     ）。

A、控制车速，注意保持会车和同向行驶间距；

B、控制车速，但可超越车速慢的前车；

C、可连续变换远近光灯示意前车加速；

D、可用喇叭和远光灯提醒对面来车。

45、通过较大横向凹坑路面应（     ）。

A、脱空档，利用惯性通过，以减少机件的冲击损坏；

B、减速至前轮在坑沿停下，再挂低档，利用油门控制，平稳通过；

C、先减档，再一气通过；

D、急制动减速过程中通过。

46、通过匝道进入高速公路时（     ）。

A、加速后，从入口始端进入行车道；

B、开右转向灯示意，驶入加速车道；

C、为争取充分的加速余地，可超越匝道上同向行驶的前车；

D、注意留有充分的加速距离，在不妨碍的条件下，由加速车道中后端驶入行车道。

47、通过泥泞路，为防止滑溜事故，应（     ）。

A、低档加速，保持充足动力，以免陷车；

B、低档稳速，按预定路线直线行驶通过；

C、一旦打滑，应即加速驶出；

D、有差速锁的车辆待打滑时将差速器锁上。

48、汽车通过涉水路面时，应（     ）。

A、高速通过             B、低档加油通过

C、频繁变速通过         D、低档平稳通过

49、暗适应是指人们从光亮进入黑暗后对视力下降的(   )。

A、恢复			B、延续		C、判断    D、适应

50、视觉特征在车辆行驶中影响其变化的一个重要因素是(   )。

A、行驶路线		B、行驶速度		C、行驶方向   D、行车环境

51、视野与速度的关系是(   )。

A、车速慢、视野窄			B、车速快、视野宽

C、车速快、视野窄       D、车速慢、视野宽

52、经大脑处理后发出命令而产生动作,这段时间称为(   )。

A、反应时间		          B、简单反应时间

C、选择反应时间         D、思考反应时间

53、在某一个瞬间内,每单位道路上的车辆数目,称为(   )。

A、行驶速度		B、交通流量		C、车辆密度   D、道路容量

54、当某段道路出现阻塞时,交通密度和交通量之间的变化关系是(   )。

A、交通密度达最大值		     B、交通量达到最大值

C、交通密度为最佳密度       D、交通量为最佳值

55、车辆静止时,乘客由车上跳下发生的事故(   )交通事故。

A、属于		  B、不属于			C、应该是   D、可以算

56、事故中死亡1—2人或重伤3—10人,属(   )。

A、轻微事故		 B、一般事故		C、重大事故    D、中等事故

57、心理机制是指人的(   )。

A、心脏			B、大脑			C、神经系统    D、思想

58、集中精力、遵章守纪能减少(   )出现。

A、心理情绪			B、激情		C、应激情绪    D、消极情绪

59、驾驶员在单一环境中行车,注意力容易(   )。

A、增强			B、衰减			 C、不变    D、集中

60、驾驶员的生物节律:体力节律为23天,情绪节律28天,智力节

律(   )天。

A、31天			B、32天			C、33天    D、34天

三、多项选择题（每题1分共40分）

1、对点火正时影响的因素有（     ）。

A、空燃比      B、转速     C、空气流量大小     D、水温

2、下列属于电控发动机检测参数的有（     ） 。

A、进气温度    B、烯油压力    C、空燃比    D、空气流量

3、空气流量的大小参数变化可使ECU对（     ）进行控制。

A、喷油器      B、点火正时     C、点火顺序   D、空燃比

4、下列与喷油嘴持续供油量有关的参数有（     ）。

A、节气门开度   B、进度温度     C、供电电压   D、车速

5、电喷发动机燃油泵为了工作正常设置了（     ）。

A、回油阀     B、限压阀     C、单向阀    D、压力调节器

6、自动变速器的液力变矩器由（     ）组成。

A、行星轮    B、泵轮    C、涡轮      D、导轮

7、液压动力转向压力高、结构紧凑有自润滑作用、（     ）是最普遍使用的动力转向系统

A、能吸振   B、噪声低   C、响应滞后少   D、转向力大

8、汽车ABS系统通过3位电磁阀对制动轮缸压力调节有（     ）。

A、升压状态B、保压状态C、变压状态D、降压状态

9、主动悬架电子控制系统有（     ）。

- 空气调节式           B、螺旋弹簧式

C、液压调节式             D、阻尼弹簧式

10、下列哪些状态驱动防滑控制系统不起作用（     ）。

A、主节气门处于怠速        B、ABS处于工作状态

C、自动变速器处于D档位    D、ABS和ASR的ECU有故障

11、汽车防碰撞控制系统中承担行车环境监测功能的是（     ）等。

A、激光扫描雷达             B、车速传感器

C、路面情况传感器           D、转向角传感器

12、以下各安全气囊系统传感器中（     ） 属于机械式传感器。

A、偏心锤式传感器            B、应变片式传感器

C、钢球式传感器              D、水银式传感器

13、自动变速器汽车要取消设置巡航车速可用（     ）等方法。

A、按取消开关（CANCEL）   B、踩制动踏板

C、踩离合器踏板             D、挂空档

14、汽车卫星导航系统包括导航电控单元、各种传感器和（     ）等组成。

A、全球定位系统       B、无线电接收系统

C、电子道路数据       D、显示器

１5、低压线断路的原因有（      　）。

Ａ、点火线圈的低压线松脱。

Ｂ、分电器触点间隙过大或接触不良。

Ｃ、保险丝熔断。

Ｄ、分电器触点未张开。

16、发动机不能起动的原因大致有（       ）。

Ａ、低压线短路或断路。

Ｂ、高压线路故障。

Ｃ、电流表指针指“０”位置不动。

Ｄ、不来油或来油不畅。

17、对于发动机不能起动和不易起动的故障大多数发生在（        ）

Ａ、不来油或来油不畅       　　Ｂ、点火系

Ｃ、起动系                 　　Ｄ、燃料供给系

18、检查转向沉重故障时，应支起前桥，转动转向盘，由于这时转向轮不存在车轮与路面的接触阻力，若转向变轻，则故障在前桥，车轮或其他部位，则应检查（       ）。

Ａ、前轴，车架有无变形       　　Ｂ、前钢板弹簧是否良好

Ｃ、前钢板规格是否一致   　　    Ｄ、前轮胎气压是否过低

19、汽车行驶时，不能保持直线行驶，而自动偏向一边，为了保证正直方向行驶，必须把住转向盘，该故障叫行驶跑偏。其主要原因有（      ）。

Ａ、左右两侧前轮胎气压不均匀。

Ｂ、左右两侧轮胎规格不一样。

Ｃ、左右两侧轮毂轴承松紧调整不一。

Ｄ、转向器严重缺油。

20、钢板弹簧折断的故障原因大致有（      ）。

Ａ、车辆在不平坦道路上超载，超速行驶。

Ｂ、车辆行驶时转弯车速过快，负荷突然增大。

Ｃ、行驶时方向定向跑偏。

Ｄ、钢板弹簧片之间润滑不良。

21、汽车制动性能主要从（     ）来评价。

A、制动效能     B、制动力     C、制动效能的恒定性

D、制动时汽车方向的稳定性

22、滚筒试验台一般由（     ） 和测量机构等组成。

A、驱动部份      B、滚筒       C、减速器    D、制动器

23、转向轮定位角规定内容包括（     ）。

A、主销外倾           B、前轮外倾

C、主销后倾           D、前轮前束

24、转向轮侧滑，实际上是指（     ）综合作用的结果。

- 主销外倾角        B、前轮外倾角

C、主销后倾角          D、前轮前束

25、我国近几年发布了汽车排放污染物标准及其测量方法，其中包括（     ） 。

A、怠速法   B、烟度法    C、强制装置法   D、工况法

26、对在用车主要检测：（        ）。

A、燃烧噪声级              B、制动噪声级

C、喇叭声级               D、驾驶员耳旁噪声

27、汽车行驶中驱动轮发生滑转的原因是（     ）。

A、驱动轮的旋转力大于附着力；

B、驱动轮的旋转力小于附着力；

C、附着条件好；

D、附着条件差。

28、良好的汽车制动性能表现是（     ）

A、制动距离短；

B、制动器抗热、抗水衰退性保持在60%以下；

C、紧急制动时不跑偏、侧滑；

D、紧急制动时不丧失转向能力。

29、在城市道路上行驶，应注意下列主要事项（     ）。

A、注意交通控制信号标志、标线、按规定行驶；

B、注意行人与车辆动态，保持安全车速和距离；

C、通过交叉路口，人行横道要随时作好停车准备，按规定通过；

D、熟悉各型式立交桥，掌握通行要领。

30、道路上有障碍物时，应及时减速，认真观察，正确通过，方法有（     ）。

A、两侧均可通过时，应选择安全一侧通过；

B、不便通过时，其高度小于汽车最小离地间隙时，可缓慢骑跨而过；

C、障碍物可分解搬离时，应清离后再通过；

D、不便通过，且超出车辆最小离地间隙，应低档压障碍较低一侧，缓慢通过。

31、高速公路上所设置的车道有（     ）。

A、超车道    B、变速车道    C、爬坡车道    D、行车道

32、交通工程要研究的内容是(    )。

A、人、车、路	            B、电子技术

C、与交通相关的环境       D、新技术的运用

33、动视觉降低的因素主要为(    )。

A、行车速度增加				B、行车速度降低

C、年龄偏大						D、注意力分散

34、行车速度越高,其(     )。

A、视野越宽		          B、视野越窄

C、注意力不集中		    D、动视力提高

35、交通密度增加到最佳密度时(     )。

A、交通流量达最大值			B、车速接近于平幸均车速

C、道路出现阻塞				D、通行能力下降

36、按事故后果分类,特大事故为(     )。

A、死亡3人或3人以上		   B、死亡1人、重伤8人

C、死亡2人,重伤5人以上		D、经济损失60000元以上

37、良好的心理特征表现在行车中(     )。

A、头脑清醒		B、判断迅速		C、行动果断		D、激情增大

38、为保证行车安全,驾驶员必须善于控制(     )。

A、情绪		B、兴趣		C、情感		D、意志

39、气质类型无好坏之分,任何一种气质都有(     )。

A、积极的一面		       B、消极的一面

C、高尚的一面            D、失落的一面

40、疲劳是指驾驶员连续驾车后产生(     )下降的现象。

A、性格		B、生理		C、心理		D、气质

标准答案

- 填空题

1、√    2、ⅹ   3、√   4、√    5、√    6、ⅹ    7、ⅹ    8、ⅹ

9、ⅹ    10、ⅹ

11、√   12、√  13、ⅹ  14、√  15、ⅹ   16、√   17、ⅹ   18、ⅹ

19、√  20、√21、√   22、√  23、√  24、ⅹ  25、√   26、√

27、ⅹ    28、ⅹ   29、√   30、√31、ⅹ   32、√  33、√  34、ⅹ

35、ⅹ   36、ⅹ   37、√    38、ⅹ   39、ⅹ   40、√41、√   42、ⅹ

43、√  44、√  45、ⅹ   46、√   47、√    48、ⅹ   49、ⅹ   50、√

51、√   52、ⅹ  53、√  54、√  55、ⅹ   56、√   57、ⅹ    58、√

59、√   60、ⅹ

- 单项选择题

1、C     2、B      3、C    4、C     5、C     6、C      7、B       8、C

9、A       10、B

11、B    12、B     13、C    14、D   15、A    16、C     17、B      18、C

19、B      20、C

21、C    22、B     23、B    24、B    25、C    26、A     27、A、    28、C

29、A      30、B

31、B    32、C     33、A    34、B    35、C    36、A     37、A      38、B

39、A      40、D

41、C    42、C     43、B    44、A    45、B    46、D     47、B      48、D

49、A      50、B

51、C    52、A     53、C    54、A    55、B    56、C     57、C      58、C

59、B      60、C

- 多项选择题

1、BCD    2、ACD   3、ABD   4、ABCD   5、BC     6、BCD    7、ABC    8、ABD

9、AC    10、ABCD

11、AC    12、AC   13、ABD  14、ABCD  15、ABC   16、ABD   17、BCD   18、ABD

19、ABC  20、ABD

21、ACD   22、AC   23、BCD  24、BD    25、ABCD  26、CD    27、AD    28、ACD

29、ABCD  30、ABCD

31、ABCD  32、AC   33、AC   34、BC    35、AB    36、ABD   37、ABC   38、AC

39、AB   40、BC